| ПОГОДЖЕНО Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Опорядбуд-2» _____________ Л.В.Калашник «___» ____________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» ______________ С.В.Сікірніцький «___» _____________2018 р. |
| --- | --- |

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7133 «Штукатур»

Кваліфікація: штукатур 4-го розряду

СХВАЛЕНО Педагогічною радою ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» Протокол від 08.06.2018 № 8

РОЗГЛЯНУТО на засіданні методичної комісії будівельного профілю ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» Протокол від 05.07.2018 № 6

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7133 Штукатур

Кваліфікація: штукатур 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 372 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЗПК | ШТ– 4.1 | ШТ– 4.2 | ШТ– 4.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 86 |  | 38 | 16 | 32 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 259 |  | 100 | 53 | 106 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  | 7 |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4.5) | 352 |  | 138 | 69 | 145 |

###### Професія: 7133 Штукатур

###### Кваліфікація: штукатур 4 розряду

| Професійно-теоретична підготовка |
| --- |
| Одиниця модуля | Предмет | Кількість годин | Зміст програми |
| Модуль «ШТ – 4.1.» Виконання поліпшеного оштукатурювання поверхонь стін | Технологія штукатурних робіт | 30 | Тема 1. Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків. Призначення провішування поверхонь. Види й призначення маяків і марок. Влаштування інвентарних, розчинових, металевих і дерев’яних маяків. Основні види й послідовність операцій при провішуванні поверхонь. Інструменти для провішування. Правила й способи провішування: стін і стелі - виском, правилом з рівнем, ватерпасом, стелі - ватерпасом, рівнем з правилом, водяним рівнем. Загальні правила провішування колон. Особливості влаштування маяків на бетонних і каменоподібних поверхнях. Способи розрівнювання ґрунту правилом по розчинових, металевих і дерев’яних маяках. Зняття інвентарних і дерев’яних маяків, вирубування гіпсових маяків і обробка борозен. Вимоги БНіП до точності й допусків при провішуванні поверхонь. Організація робочого місця і безпека праці при провішуванні поверхонь, влаштуванні марок і маяків. Тема 2. Поліпшене оштукатурювання прямолінійних поверхонь. Поняття про поліпшену штукатурку, її призначення в залежності від категорії приміщення. Види шарів поліпшеної штукатурки. Технологічний процес обштукатурювання поверхонь поліпшеною штукатуркою. Послідовність і способи операцій. Особливості обштукатурювання сітчастих поверхонь, способи обробки швів між плитами збірних залізобетонних перекриттів. Способи обштукатурювання поверхонь. Організація робочого місця під час виконанні поліпшеної штукатурки. Вимоги БНіП до якості поліпшеної штукатурки. Способи перевірки якості виконаної роботи. Прийоми самоконтролю при виконанні робіт. Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та їх усунення. Заповнення зазорів між стінами і коробками та місць прилягань великопанельних перегородок. Способи збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит та блоків вентиляційних коробів. Тема 3. Поліпшене оштукатурювання віконних та дверних прорізів. Види підготовчих робіт при опорядженні віконних і дверних прорізів. Способи заповнення проміжків між стіною й коробкою теплоізоляційним матеріалом: шлаковатою, паклею, будівельною повстю, змоченою в гіпсовій або глиняній розчиновій суміші. Ущільнення монтажною піною. Підготовка поверхонь, визначення кута розсіювання укосів і навішування правил, армування товстого намету на укосах. Малки для розрівнювання розчинової суміші на укосах і заглушинах. Вибір способів нанесення, розрівнювання розчинової суміші, затирання накривного шару. Визначення ширини укоса, способи обштукатурювання внутрішніх і зовнішніх укосів. Створення фасок. Опорядження кутів і фасок. Опорядження укосів збірними елементами. Призначення й види залізнення цементної штукатурки, заглушин. Підмазування місць прилягання наличників та плінтусів до стін. Організація робочого місця при обштукатурюванні укосів. Вимоги БНіП до опорядження віконних і дверних прорізів. Способи контролю якості при обштукатурюванні віконних і дверних прорізів. |
|  | Матеріалознавство | 8 | Тема1. Розчинові суміші для зимових робіт Види розчинових сумішей для зимових штукатурних робіт. Склад розчинових сумішей. Протиморозні домішки: вуглекислий калій (поташ), нітрит натрію, аміачна вода, хлорний кальцій, хлорний натрій, хлорний амоній. Концентрація солей у залежності від температури повітря. Розчинові суміші на меленому вапні-кипілці. Безпека праці при приготуванні розчинової суміші з хімічними домішками. Вимоги до розчинової суміші для зимових робіт. |
| Професійно-практична підготовка |
|  | Виробниче навчання | 54 | Тема 1. Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків Інструктаж із безпеки праці при провішуванні поверхонь, влаштуванні марок і маяків. Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку. Вправи: Провішування стін виском, правилом, рівнем і ватерпасом; стель із використанням ватерпаса й водяного гнучкого рівня. Влаштування розчинових марок і маяків на поверхнях, які підлягають обштукатурюванню. Установка дерев’яних, інвентарних, металевих маяків. Влаштування марок і маяків на поверхнях стін із великою кількістю віконних і дверних прорізів. Контроль якості виконаних робіт. Тема 2. Навчання прийомам і методам поліпшеного обштукатурювання поверхонь Інструктаж із безпеки праці при виконанні високоякісного обштукатурювання поверхонь. Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку. Вправи: Виконання поліпшеного обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін стель. Затирання накривного шару вручну та за допомогою засобів механізації. Виконання безпіщаної накривки. Обштукатурювання ніш з укосами, балок постійного перерізу, пілястр гладких стовбурів у відповідності до вимог, які пред’являються до поліпшеної штукатурки. Опорядження лузгів та усенків. Витягування падуги з оброблянням кутів. Установка та кріплення рамок для клапанів та жалюзі, приборів та кріпленням підвісок і кронштейнів житлової вентиляції з перевірянням їх дії, кріплення підвісок і кронштейнів. Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття стіновими панелями. Контроль якості виконаних робіт. Тема 3. Оздоблення віконних та дверних прорізів Інструктаж із безпеки праці під час виконанні основних операцій штукатурних процесів. Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку. Вправи: Обштукатурювання віконних і дверних прорізів. Заповнення щілин (порожнин) між віконними (дверними) прорізами та коробками і ущільнення (герметизація) місць прилягання наличників і плінтусів до стін. Обштукатурювання зовнішніх і внутрішніх укосів із визначенням кута розсіву. Обштукатурювання заглушин і залізнення нижньої заглушини. Перевірка поверхонь контрольним правилом із рівнем і без нього. Залізнення горизонтальних і вертикальних поверхонь. Витягування фасок і кутів за допомогою малок і шаблонів. Контроль якості виконаних робіт. |
| Професійно-теоретична підготовка |
| Модуль «ШТ – 4.2.» Оштукатурювання поверхонь механізованим способом | Технологія штукатурних робіт | 12 | Тема 1. Механізація штукатурних робіт Роль механізації в підвищенні ефективності штукатурних робіт. Будова сучасного механізованого інструмента. Вибір технологічних процесів і використання машин, механізмів і пристосувань, що забезпечують високу якість штукатурних робіт, підвищення продуктивності праці й зниження витрат будівельних матеріалів. Види механізмів, що застосовують для виконання штукатурних робіт. Будова, принцип дії й технічні характеристики розмішувачів, розчинонаносів (діафрагмових і бездіафрагмових), форсунок, розчинотранспортних установок, розчинопоглиначів, штукатурних агрегатів, штукатурних станцій, повітряних компресорів, розчинопроводів, шлангів, розчинометів, затиральних машин. Способи підготовки обладнання до роботи, запуск та експлуатація обладнання під час виконання штукатурних робіт. Підготовка до роботи шлангів і форсунок, способи їх експлуатації, прийоми робіт. Розподіл на захватки під час механізованого обштукатурювання поверхонь. Схеми комплексної механізації штукатурних робіт. Загальні відомості про декоративні і спеціальні штукатурки. Види розчинових сумішей для декоративної і спеціальної штукатурки, вимоги до них. Приготування розчинових сумішей за заданим складом для спеціальних штукатурок. Приготування розчинових сумішей за заданим складом для декоративних штукатурок. Способи механізованого нанесення розчинів на поверхні і торкретування поверхонь. Організація робочого місця при механізованому приготуванні і нанесенні розчинової суміші. Правила безпеки праці, самоконтролю під час механізованого приготування і нанесенні розчинів. Види ручних машин, які застосовують для пробивання отворів, насіканні поверхонь, свердлінні отворів при виконанні штукатурних робіт. Вимоги безпеки праці при роботі з механізмами. Організація виробничих процесів і праці. |
|  | Матеріалознавство | 4 | Тема 1. Розчини для торкретування поверхонь Класифікація розчинів для торкретування поверхонь за призначенням. Основні компоненти будівельних розчинів та їх властивості. Централізоване приготування будівельних розчинів. |
| Професійно-практична підготовка |
|  | Виробниче навчання | 24 | Тема 1. Прийоми обштукатурювання поверхонь за допомогою засобів механізації Інструктаж із безпеки праці при обштукатурюванні поверхонь за допомогою засобів механізації. Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці. Вправи: Приготування сухих сумішей для торкрет-штукатурки. Торкретування вертикальних і горизонтальних поверхонь. Механізоване нанесення штукатурного розчину на поверхню. Виконання механізованого затирання опоряджувального шару штукатурки. Технічний догляд за механізмами, усунення несправностей. Контроль якості виконаних робіт. |
| Професійно-теоретична підготовка |
| Модуль ШТ – 4.3. Оштукатурювання стін штукатурками спеціального призначення та виконання ремонту поліпшеної штукатурки | Матеріалознавство | 24 | Тема 1. Матеріали для опорядження поверхонь декоративними кольоровими штукатурками Характеристика кольорових цементів, пігментів, слюди, крихти з гірських порід. Розміри зерен для декоративного обштукатурювання, допустимий вміст пилоподібної глини, допустиме водопоглинання. Способи отримання й застосування заповнювачів із мармуру, граніту, вапняків. Важкі й легкі розчини: цементні, вапняні, гіпсові, змішані, повітрі гідравлічні. Марки штукатурних розчинів. Звичайні, декоративні й спеціальні штукатурні розчини. Вимоги до штукатурних розчинів: пластичність, водоутримувальна здатність, розшарування, вміст легкорозчинних солей. Міцність, укладення, ліплення з основою, водопоглинання, морозостійкість. Поява тріщин під час усадки, наявність висолів та інших плям. Застосування сухих сумішей і правила роботи з ними. Розчини звичайної штукатурки. Вибір типу штукатурки залежно від відносної вологості повітря й склад вапняних розчинів із застосуванням вапняного молока або тіста. Визначення пустотності піску й вологості вапна. Склад вапняно-гіпсових,вапняно-глиняних, цементно-глиняних розчинів. Розчини для кольорової штукатурки із застосуванням кольорових цементів, сфера їх застосування. Марки декоративних розчинів для опоряджування залізобетонних панелей, легких панелей фасадів. Одержання декоративних кольорових розчинів без застосування пігментів. Номери церезитових сумішей, їх умовні позначення. Приготування й склад розчинів для кам’яної штукатурки. Суцільні розчини для виконання водонепроникного, акустичного й рентгенозахисного штукатурення. Зразкові склади, маркування й основні властивості. Способи приготування розчинових сумішей для декоративних штукатурок. Готові сухі суміші для теразитових штукатурок. Підбір матеріалів для декоративних сумішей. Безпека праці при приготуванні розчинових і сухих сумішей. Лабораторно-практичні роботи (2 години): Визначення властивостей і якості декоративних матеріалів. Тема 2. Спеціальні розчинові суміші Застосування спеціальних розчинових сумішей в опоряджувальних роботах. Спеціальні розчинові суміші: водонепроникні, гідроізоляційні, гідрофобні, теплоізоляційні, вогнезахисні, кислотостійкі, звукоізоляційні, рентгенозахисні, біоцидні. Склад розчинових сумішей. Способи приготування. Вимоги до якості розчинових сумішей. Приготування розчинових сумішей вручну. |
|  | Технологія штукатурних робіт | 6 | Тема 1. Технологічний процес виконання поліпшеного штукатурення поверхонь Технологічний процес обштукатурювання поверхонь поліпшеною штукатуркою. Послідовність і способи операцій. Особливості обштукатурювання сітчастих поверхонь, способи обробки швів між плитами збірних залізобетонних перекриттів. Способи обштукатурювання поверхонь . Організація робочого місця під час виконанні поліпшеної штукатурки. Вимоги БНіП до якості поліпшеної штукатурки. Способи перевірки якості виконаної роботи. Прийоми самоконтролю при виконанні робіт. Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та їх усунення. |
|  | Основи електротехніки | 2 | Тема1. Електрообладнання підйомно-транспортних машин. Електропривод змішувачів для напівсухих та пластичних сумішей, штукатурних станцій та штукатурних агрегатів. Електрообладнання будівельних кранів. Електропривод змішувачів для перемішування напівсухих та пластичних сумішей. Особливості електроприводу штукатурних станцій та агрегатів. Особливості їх будови та експлуатації універсального теплогенератора УТ-130, електрокалорифера, електродуховки та іншого електрообладнання. |
| Професійно-практична підготовка |
|  | Виробниче навчання | 48 | Тема 1. Навчання прийомам і методам поліпшеного обштукатурювання поверхонь Інструктаж із безпеки праці при виконанні високоякісного обштукатурювання поверхонь. Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку. Вправи: Виконання поліпшеного обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін стель. Затирання накривного шару вручну та за допомогою засобів механізації. Виконання безпіщаної накривки. Обштукатурювання ніш з укосами, балок постійного перерізу, пілястр гладких стовбурів у відповідності до вимог, які пред’являються до поліпшеної штукатурки. Опорядження лузгів та усенків. Витягування падуги з оброблянням кутів. Установка та кріплення рамок для клапанів та жалюзі, приборів та кріпленням підвісок і кронштейнів житлової вентиляції з перевірянням їх дії, кріплення підвісок і кронштейнів. Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття стіновими панелями. Контроль якості виконаних робіт. |
|  | Виробнича практики | 133 | Тема 1. Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки Ознайомлення з організацією планування праці й контролю якості робіт на виробничій ділянці, в бригаді, на робочому місці. Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою щодо раціоналізації та винахідництва. Шляхи економного використання сировинних та енергетичних ресурсів. Відповідальність робітників за порушення правил безпеки праці й виробничої дисципліни. Інструктажі з безпеки праці, пожежної безпеки безпосередньо на технологічній ділянці й робочому місці. Тема 2. Самостійне виконання штукатурних робіт складністю 4 –го розряду Самостійне виконання робіт штукатура 4-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики і з технологією виробництва, вимогами будівельних норм і правил на опоряджувальні роботи із застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів праці. Механізоване нанесення розчинової суміші на поверхні. Механізоване затирання накривного шару сучасним механізованим інструментом. Торкретування поверхонь розчиновими сумішами. |
|  | Всього 4 розряд: Теоретичне навчання Виробниче навчання | 86 126 |  |